## Slide 1: Bachelorproef: Sferische Robot
Louis Croonen 3BAIW EM
Seppe Goossens 3BAIW ELO-ICT
Notes: Louis

## Slide 2: Inhoud
Opdrachtbeschrijving
Aanpak en eerdere ideeën
Ondervonden problemen en oplossingen
Test
Zelfreflectie
Notes: Louis

## Slide 3: Opdrachtbeschrijving
Sferische robot bouwen op een alternatieve manier
Geen “hamster in wiel” methode (Sphero)
Moduleren van een massa
Notes: Seppe:
-Opdracht van onze promotors om sferische robot te bouwen op een alternatieve manier
-Geen hamster in wiel methode zoals sphero -> uitleggen methode
-Sferische robot bouwen via het moduleren van een massa -> uitleg moduleren massa

## Slide 4: Eerdere Ideeën
Hoofd idee -> robot rollen d.m.v. het moduleren van een massa
Op basis van elektromagneten
Op basis van solenoïdes
Notes: Louis

## Slide 5: Huidige Aanpak: Design en Mechanisme
Sfeer uit polystyreen
Binnenring
Buitenring
Middengedeelte
Tandwiel
Servo
Stang
Notes: Louis

## Slide 6
Notes: Louis

## Slide 7: Huidige Aanpak: Elektronica
  ESP32 -> Bluetooth
  Dabble app
  Reverse voltage protection
  Optocouplers
  2 Batterijen: 7.4V 1000mAh, 11.1V 2200mAh + status LEDs
  Nodige voltage regulator en buck converter
  2 Servo’s (gemodificeerd)
  IMU aanwezig
Notes: Seppe:
-ESP32 gebruikt: Bluetooth functionaliteit + ontwerpprojecten
-Dabble app -> handige app voor bluetooth functionaliteiten, simpel in gebruik
-Reverse voltage protection circuit adhv een p channel mosfet -> efficienter dan diode
-Optocoupler -> optisch scheiden van micrcontroller circuit en servo circuit
-2 Batterijen -> uitleg komt later
-Nodige regulators
-2 Servo’s -> gemodificeerd -> uitleggen hoe
-IMU aanwezig voor eventuele programmatie van stabilisatie

## Slide 8: Ondervonden Problemen en oplossingen
  2 batterijen
  Extra binnenring
  Stijfheid constructie
  Servo’s
  Design
Notes: Seppe:
-Brown out ESP32
-servo’s vragen te veel stroom en dus zakt voedingsspanning tijdelijk
-circuit dat ESP32 uitschakelt
-Verschillende oplossingen geprobeerd -> caps op verschillende pinnen, acceleratie/deacceleratie
-Enige oplossing -> 2 batterijen
-Originele idee werkte niet
-Binnen ring geplaatst -> blokkeert servo’s
-Te veel torsie
-Middengedeelte gemaakt
-Snelheids verschil servo’s
-Invloed op beweging en accuraatheid
-Gewicht niet goed genoeg verdeeld
-Centrale ring -> verticaal geen rotatie

## Slide 9: Test
  Test veld van 1.8m x 1.8m
  2 Bewegingen uitvoeren
    Rotatie van 26.57 °
    Rollen voor 2m
  10 keer uitgevoerd
  Gemiddelde afstand = 53.46 cm
  Standaard deviatie = 27,40 cm
Notes: -Idee krijgen over accuraatheid van de robot

## Slide 10: Zelfreflectie
  Robot rolt maar niet accuraat
    -> Accuratere motors nodig
    -> Centrale ring
    -> Betere gewichtsverdeling
  Interessante en alternatieve manier gedemonstreerd
Notes: Louis en Seppe

## Slide 11: Danku!